## Slide 1
Flavio de Andrade Silva Analista de TI
Bacharel em Ciências e Tecnologias - UFRN
Bacharelando em Engenharia de Telecomunicações - UFRN
Date: 23/11/2023
Comutação Óticas e
Redes Óticas Passivas

## Slide 2
Engenharia de Telecomunicações
CONTENTS
Comutação Óptica
1
Redes Ópticas Passicas
2

## Slide 3: Conceitos Iniciais
Comutação Óptica
Direciona sinais ópticos de entrada para os caminhos corretos de saída em uma rede óptica.
01
Roteamento Óptico
Determina o caminho que os dados ópticos devem seguir em uma rede.
02
Enlace Óptico
Conexão física entre dois pontos na rede por meio de meios ópticos.
03

## Slide 4: Evolução das tecnologias
Comunicação WDM
OADM: Só pode adicionar e remover canais de comprimentos de onda especificados, e não pode ajustar e definir dinamicamente os canais para adicionar ou soltar canais.
Sinais de mesma intensidade
Espaçamento Adequado
combinados em um único sinal

## Slide 5: Evolução das tecnologias
Comunicação WDM
ROADM: Adicionar ou descartar dinamicamente comprimentos de onda por meio de reconfiguração remota.
Atenuador óptico variável (VOA) Interruptor seletivo de comprimento de onda (WSS)

## Slide 6: Evolução das tecnologias

## Slide 7: Evolução das tecnologias
Comunicação WDM
Um ROADM de 20 graus requer três gabinetes, mais de 100 placas e 400 fibras dentro do local.
OOO x OEO

## Slide 8: Cross-connect Optical
01

## Slide 9: Cross-connect Optical (OXC)
Múltiplos caminhos ópticos na rede podem usar o mesmo comprimento de onda, desde que não se sobreponham em nenhum enlace.
Esta capacidade de reutilização espacial permite que a rede suporte um grande número de caminhos ópticos usando um número limitado de comprimentos de onda
Característica

## Slide 10
Cross-Connect Optical (OXC)
ROADM

## Slide 11
Cross-Connect Optical (OXC)

## Slide 13
Contenção
Conflito pelo mesmo recurso de comprimento de onda durante o processo de comutação.
Cross-Connect Optical (OXC)

## Slide 14
Conversão do comprimento de onda

## Slide 15
Conversão de comprimento de onda
Cálculo de utilização da fibra
P = Medida de utilização da Fibra
F = nº de comprimento de onda disponível por link
H = nº de links (saltos) entre dois pontos. Pb = Probabilidade de bloqueio/conteção

## Slide 16
Conversão de comprimento de onda
P = Medida de utilização da Fibra
F = nº de comprimento de onda disponível por link
H = nº de links (saltos) entre dois pontos. Pb = Probabilidade de bloqueio/conteção
Considere duas redes ópticas, cada qual usando 30 comprimentos de onda. Com uma probabilidade de bloqueio de 10^(-3) em uma implementação de 10 hops, qual é a utilização de comprimento de onda quando:
A)há conversão de comprimento de onda
B)não há conversão de comprimento de onda.

## Slide 17
Conversão de comprimento de onda
G = Ganho (Beneficio da conversão de comprimento de onda).
Pc = Com conversão
Ps = Sem conversão

## Slide 18: Comutação por pacotes ópticos
Roteamento de comprimento de onda (RWA)
Direciona sinais ópticos de entrada para os caminhos corretos de saída em uma rede óptica.
01
Roteamento Óptico
Determina o caminho que os dados ópticos devem seguir em uma rede.
02

## Slide 19: Comutação de pacotes ópticos
01
02
Comutação de pacotes Ópticos
Empacotamento
Confiabilidade
Controle de congestionamento
Comutação de pacotes Redes Elétricas
Troca de cabeçalho óptico (OLS).
Define: Comprimento de onda, taxa de bits, etc.
Não contém Buffer.

## Slide 20: Comutação de Rajadas ópticas (OBS)
03
Comutação de Rajadas ópticas

## Slide 21: Redes Optica Passivas (PON)
02

## Slide 22: Passive Optical Network
A tecnologia PON (Passive Optical Network), ou Rede Óptica Passiva, é uma tecnologia que utiliza fibra óptica para construir redes de ponto a multiponto.
Ela se destaca por não precisar de energia no meio de transmissão e, por isso, é definida como passiva. Através de uma única fibra, é possível transmitir dados, voz e vídeo.
O que é a Tecnologia PON
- Benefícios da fibra óptica
- 128 ONUs/ONTs por porta PON
- 2,5 Gbs no sentido downstream e 1,25 Gbps no sentido Upstream
- Permite controle de ataques do tipo Storm
- Segurança: Encapsulamento GEM
- Largura de banda dinâmica
- Alcance físico máximo entre OLT - ONT 20km.
Características

## Slide 23: Redes ópticas Passivas (PON)
Enter Subtitle
Click here to add content of the text，and briefly explain your point of view.
01
ONT - Terminal de Rede Óptica ONU - Unidade de Rede Óptica
Splitter - Divisior óptico Passivo
Enter Subtitle
Gerencia a distribuição de tráfego na rede.
Gerenciamento das ONU/OLT
- Identificação, Aprovisionamento Transmissão e recepção.
OLT - Terminal de linha óptica
Dividir o Sinal óptico 1:N
Econimizar custo com infra.
Conceito de Rede Ponto-Multiponto
Se conecta a rede PON
Converte Sinais luminosos em Elétricos
Distribuição da rede interna

## Slide 24: Arquitetura de uma rede GPON

## Slide 25: Fluxo do dados

## Slide 26: Tipos de Redes ópticas
As redes ópticas pode ser divididas em tipos, conforme sua distribuição geográfica e projeto adotado pela operadora (provedor)

## Slide 27: Tipos de Redes ópticas
As redes ópticas pode ser divididas em tipos, conforme sua distribuição geográfica e projeto adotado pela operadora (provedor)

## Slide 28: Tipos de Redes ópticas
As redes ópticas pode ser divididas em tipos, conforme sua distribuição geográfica e projeto adotado pela operadora (provedor)

## Slide 29: Tipos de Redes ópticas
As redes ópticas pode ser divididas em tipos, conforme sua distribuição geográfica e projeto adotado pela operadora (provedor)

## Slide 30: Tipos de Redes ópticas

## Slide 31: Tecnologia PON- Presente e Futuro
As tecnologias EPON e GPON são as mais difundidas atualmente, oferecendo taxas de dados suficientes para atender a maioria das aplicações de banda larga.
A XGPON é a nova tecnologia de transição, que oferece taxas de dados ainda maiores, e é adequada para aplicações que exigem alta largura de banda, como serviços de vídeo em alta definição e realidade virtual.
A 50GPON é a tecnologia mais recente, e oferece taxas de dados ainda maiores, tornando-a adequada para aplicações como serviços de 5G e Internet das Coisas.

## Slide 32
Perguntas?

## Slide 33
THANK YOU